## Slide 1: 西建大基建档案业务 培训讲座

## Slide 2: 提纲
收集
1
整理
分类
组卷
排列
编号
编目
装订
2
填写案卷封面
3
填写移交单
4

## Slide 3: 一、收集
1.综合管理文件——针对基建部门
2.工程准备阶段文件
3.设计阶段
4.施工阶段
5.竣工验收阶段
6.使用维护阶段
7.监理文件
针对施工部门

## Slide 4: 二、整理
（1）分类
1.按基建工程性质分类；
2.按工程项目或建设项目分类。
注：分类后应对归档的文字材料或图纸进行区分保管期限，划分为：永久、长期、短期三种。
（2）组卷
组卷原则：同一项目、同一阶段、同一期限、厚度适中(2cm,3cm,5cm不等)。

## Slide 5: 二、整理
（3）卷内文件排列
1.按基建文件材料形成时间的先后和文件的重要程度来排列。
2.批复在前，请示在后，正文在前，底稿在后。
3.图纸的排列。有图纸目录的，按原目录排列；没有图纸目录的，可按以下顺序排：总体布置图—平面图—立面图、剖面图—大样图。
4.文字和图纸交错排列。一般文字材料在前，图纸在后。若文字材料是对图纸的补充说明，则图纸在前，文字在后。

## Slide 6: 二、整理
（4）卷内文件编号
1.编写卷内页号，要用号码机打印页号；正面右下角，背面左下角；用三位数编写页号，从001开始；有文字的全部编号，不得有漏号、重号，号码字迹要清楚。
2.拆钉、切齐、托大规格为：297mm X 210mm。图纸采用手风琴式折叠法，先竖后横折叠整齐，并使图标栏位于右下角可直接看到。

## Slide 7: 二、整理
（5）卷内目录的填写
1.卷内目录的格式：
卷内目录
参见：文件卷内目录，基建图纸卷内目录。
2.有些图纸单独组卷且已有图纸目录的，应保留其目录，可不再编制。
3.卷内目录打印一式两份，一份随档案装订，一份移交到综合档案室装订成检索目录。
序号 | 文（图）号 | 责任者 | 题（图）名 | 形成日期 | 页号 | 备注

## Slide 8: 二、整理
（6）卷内备考表的填写
标明卷内文件材料的件数、页数以及在组卷和案卷使用过程中需要说明的情况，还必须有立卷人、检查人及立卷时间的签写。
（7）装订
1.装订顺序：卷内目录-卷内文件-备考表；
2.取齐左边、下边，采用三孔一线装订法，在两头边距7cm处打孔，中间孔在两边的1/2处；
3.卷内材料折叠成统一规格，297mm X 210mm；
4.图纸装订边为25mm，且要加垫纸板并包脊背。

## Slide 9: 三、填写卷皮
（1）档号
基建档号采用：年度号+基建档案分类号+案卷号
1.年度：管理性材料按自然年度，项目材料按竣工年度。
2.基建档案分类号：由一级分类号JJ和二级分类号（项目名称首字母拼成）组合而成，例如：JJ11，JJXZL。
3.案卷号：同一项目案卷的排列按五个阶段顺序排列，同一阶段的文字材料在前，图纸在后。
如：2012-JJXZL-001

## Slide 10: 三、填写卷皮
（2）档案馆号
不填写
（3）缩微号
不填写
（4）案卷题名（字数不超过50个字）
1.文字材料：责任者+问题+文种
如：西安建筑科技大学关于草堂校区征地的批复及会议纪要等
2.图纸类：项目名称+图纸名称
如：西建大综合实验大楼土建竣工图

## Slide 11: 三、填写卷皮
（5）归档单位
建设工程指挥部
（6）起止日期
2012.02.13-2012.12.25
（7）保管期限
永久、长期（16-30年）、短期（15年）
一般施工图预算为短期；管理性文件为永久；竣工图为永久。
（8）密级
需要保密的案卷，按划定的密级填写，一般不填。

## Slide 12: 四、填写移交单
移交单式样：
西安建筑科技大学移交单
参见移交单.xsl文件
注：移交单一式三份，分别由施工单位给基建处移交，基建处给档案室移交，各单位移交人和接收人签字盖章后，双方各持一份，作为移交凭证，以备查考。
序号 | 案卷标题 | 页数 | 归档日期 | 期限 | 密级 | 备注

## Slide 13
谢 谢！